|  |  | Ausschreibungstext Rohrlüfter 100-170 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Schwille Rohrlüfter Typ 100 – 170 Rohrlüfter 200m³/h Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 170 Volumenstrom m³/h LA-250 / LB-200 m³/h Leistungsaufnahme Watt max. 27 W Drehzahl LA-2110/ LB-1680 U / min Schalldruck db(A) LA-26 / LB 21 dB Gewicht 4,2 kg Abmessungen HxB 575 / 218 mm |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |