|  |  | Ausschreibungstext Universal Lüftungssteuerung TOUCH 100 – 65x |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauvorhaben: |  |  |  |
| Pos. | Menge | Gegenstand | EP Netto | GP Netto |
|  |  | Universal Lüftungssteuerung TOUCH Typ 100 – 650 Universal Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Technische Daten: Betriebsspannung 230V / 50 Hz Leistungsaufnahme ohne Lüfter 2,5 W Lüfterstrom Max. 5A Lüfterspannung Max. 230V Anschlussart Liftklemme Anzeige Touchscreen 5“ Auflösung 0.1 Grad Messbereich Temperatur -26°C bis +76°C Genauigkeit ± 0,5 % ± 2 Digits Messbereich Luftfeuchte 5% bis 99% Genauigkeit ± 1,8 % ± 3 Digits Messbereich Taupunkt -54°C bis +75°C Genauigkeit ± 1,8 % ± 2 Digits Programmanlauf Programm 1 - 6 wenn Taupunkt außen um 5° kleiner ist als Taupunkt Innensensor Fühlerlänge Je 10 Meter standard Sonderlänge Bis 50 Meter möglich pro Sensor ( Bitte andere Kabellängen anfragen) Abmessungen Wandgehäuse 165 x 155 x 70 mm Abmessungen Fühlergehäuse 65 x 92 x 59 mm Arbeitstemperatur Steuerung -20°C bis 50°C Arbeitstemperatur Fühler -20°C bis 50°C Befestigungsart Wandmontage Schutzart Steuerung IP51 Schutzart Fühler IP51 |  |  |
|  |  | Universal Lüftungssteuerung TOUCH inkl. 2 kleine Lüfter Typ 100 – 651 Universal Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Inkl. 2 Lüfter Typ 100 – 150 Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 150 Durchmesser Kernbohrung 185 – 190 mm Lüfterdurchmesser 150 mm Lüfterleistung 235 m^3 / h Leistungsaufnahme Max. 25 W Drehzahl 1340 U / min Schalldruck 37,5 dB(A)-3m Gewicht 2,07 kg Abmessungen HxB 218x215 (T=31/97,5) mm |  |  |
|  |  | Universal Lüftungssteuerung TOUCH inkl. 2 große Lüfter Typ 100 – 652 Universal Lüftungssteuerung TOUCH inklusive Außen- und Innensensor sowie 2x 10 Meter Kabel Inkl. 2 Lüfter Typ 100 – 230 Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 230 Durchmesser Kernbohrung 247 - 262 mm Lüfterdurchmesser 230 mm Lüfterleistung 480 m^3 / h Leistungsaufnahme Max. 26 W Drehzahl 790 U / min Schalldruck 35,6 dB(A)-3m Gewicht 3,45 kg Abmessungen HxB 297x294 (T=31/130) mm |  |  |
|  |  | Kleiner Lüfter Typ 100 – 150 Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 150 Durchmesser Kernbohrung 185 – 190 mm Lüfterdurchmesser 150 mm Lüfterleistung 235 m^3 / h Leistungsaufnahme Max. 25 W Drehzahl 1340 U / min Schalldruck 37,5 dB(A)-3m Gewicht 2,07 kg Abmessungen HxB 218x215 (T=31/97,5) mm |  |  |
|  |  | Großer Lüfter Typ 100 – 230 Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 230 Durchmesser Kernbohrung 247 - 262 mm Lüfterdurchmesser 230 mm Lüfterleistung 480 m^3 / h Leistungsaufnahme Max. 26 W Drehzahl 790 U / min Schalldruck 35,6 dB(A)-3m Gewicht 3,45 kg Abmessungen HxB 297x294 (T=31/130) mm |  |  |
|  |  | Großer Lüfter Typ 100 – 300 Technische Daten Lüfter Artikelnummer 100 – 300 Durchmesser Kernbohrung 324-329 mm Lüfterdurchmesser 300 mm Lüfterleistung 1050 m^3 / h Leistungsaufnahme Max. 45 W Drehzahl 840 U / min Schalldruck 40,2 dB(A)-3m Gewicht 6,13 kg Abmessungen HxB 393x390 (T=31/147) mm |  |  |
|  |  | Herstellergarantie: 2 Jahre Schwille Elektronik Produktions- und Vertriebs GmbH Benzstraße 1a D-85551 Kirchheim www.taupunkt-lueftung.de Telefon 089 904 868 0 Fax 089 904 868 10 Email: info@taupunkt-lueftung.de |  |  |